Pro-memoria per coadiuvare il Professionista del Settore Edile nel determinare il livello del controllo del rischio di caduta dall’alto5,6

| a. Individuazione delle attività e precauzioni contro le cadute dall’alto |
| --- |
| Responsabile: | Non applicabile | Si | No |
|  | R7 | Cantiere |  |  |
| 1. Ha individuato e considerato il lavoro ad altezza elevata 5,8 |  |  |  |  |
| 2. Ha considerato il lavoro ausiliario, saltuario e occasionale |  |  |  |  |
| 3. Ha considerato altri datori di lavoro che possono essere coinvolti |  |  |  |  |
| 4. Ha considerato altri lavoratori itineranti e occasionali |  |  |  |  |
| 5. E’ in grado di fornire istruzioni sulle procedure di lavoro e le necessarie attrezzature |  |  |  |  |
| 6. E’ in grado di fornire appropriate informazioni dal fascicolo di sicurezza, quando previsto dal D.Lgs 494/96 e 528/99 |  |  |  |  |
| 7. Ha previsto un’adeguata supervisione e addestramento dei lavoratori, comprendenti montaggi sicuri, ispezioni e uso delle attrezzature |  |  |  |  |
| 8. Ha assicurato che tutte le zone aperte siano adeguatamente protette e abbiano sicuri mezzi di accesso, comprese le zone che necessitano di accesso per manutenzione: vani scala, bordi dei tetti, impianti di raffreddamento installati in quota |  |  |  |  |
| 9. Ha effettuato una valutazione dei materiali altamente fragili |  |  |  |  |
| 10. Si è assicurato che la segnaletica di avvertimento sia posizionata nei posti di accesso a materiali molto fragili |  |  |  |  |
| 11. Ha inibito l’accesso su materiali molto fragili, se non in condizioni controllate |  |  |  |  |
| 12. Ha previsto sistemi mantenuti in adeguate condizioni di pulizia ed efficienza, per il lavoro su materiali molto fragili, compresi i sistemi di raccolta di acque meteoriche |  |  |  |  |
| b. Scelta, uso e manutenzione delle attrezzature |
| Responsabile: |  |  |  |  |
| 1. Pro-memoria: Ha eliminato il lavoro ad altezza elevata ove possibile |  |  |  |  |
| 2. Ha scelto la corretta attrezzatura |  |  |  |  |
| 3. Ha installato accessi fissi e piattaforme di lavoro es. scale fisse e cavalletti, difese dei cigli, ove possibile |  |  |  |  |
| 4. Adopera le piattaforme di lavoro mobili sopraelevate |  |  |  |  |
| 5. Adopera carrelli elevatori dotati di idonea gabbia e protezioni delle parti mobili e il cui meccanismo di controllo dell’inclinazione (tilt) è stato disabilitato, ecc.. |  |  |  |  |
| 6. Adopera ponti a torre o impalcature temporanee dotate di fermapiede e parapetti |  |  |  |  |
| 7. Adopera scale a pioli e a libro a norma, usate correttamente e ben conservate |  |  |  |  |
| 8. Adopera cinture di sicurezza come attrezzatura di protezione personale |  |  |  |  |
| 9. Si assicura che le cinture, le sagole, gli ancoraggi e le strutture di sostegno siano adeguate e compatibili |  |  |  |  |
| 10. Si assicura che le attrezzature siano regolarmente verificate e mantenute |  |  |  |  |
| c. Sistemi per la selezione e il controllo degli appaltatori |
| Responsabile: |
| 1. Usa appaltatori, compresi quelli per lavori su piccola scala (es. piccole riparazioni, manutenzione degli impianti di illuminazione), come anche quelli per lavori su larga scala (es. costruzioni molto rilevanti, restauri significativi) |  |  |  |  |
| 2. Esige referenze che comprendono le precauzioni di salute e sicurezza |  |  |  |  |
| 3. Esige dichiarazioni di metodo che siano sottoposte a revisione e sottoscritte |  |  |  |  |
| 4. Si assicura che sia utilizzato solo personale addestrato e competente |  |  |  |  |
| 5. Si assicura che vi sia un’adeguata supervisione, comprese procedure di revisione? |  |  |  |  |
| 6. E’ consapevole dei doveri imposti dai D.Lgs 494/96 e 528/99 |  |  |  |  |

------------------------------------

5 Pro-memoria: Ogni responsabile deve seguire la gerarchia del controllo del rischio: eliminare la necessità di lavorare in altezza; controllare le cadute dall’alto (es. parapetti; tavole fermapiede; piattaforme di lavoro, piattaforme di lavoro mobili sopraelevate, reti)

6 I casi (domande, quesiti) sono riferiti a consulenza (guida, assistenza, controllo, consigli), Non si applicano a tutti i responsabili

7 Responsabile

8 Considerare tutti i responsabili (es. committenti, progettisti e altri professionisti, fornitori, ecc.)