CHECK LIST DI CONTROLLO PONTEGGI

Premessa

Il decreto legislativo 359/1999 recepisce nel sistema normativo italiano la direttiva 95/63/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute nell’uso di attrezzature di lavoro. In particolare l’allegato XIV al decreto legislativo 626/94 individua le attrezzature da sottoporre, a cura del datore di lavoro, a verifiche preventive e/o periodiche al fine di assicurarne, a tutela della sicurezza dei lavoratori, la corretta installazione ed il buon funzionamento. Tra le attrezzature di cui sopra rientrano i ponteggi metallici fissi, per i quali, come per altri tipi di attrezzature, non è possibile contare sul collaudato sistema di controlli storicamente attivato e regolamentato dal D.M. 12/09/1959.

La circolare 46/2000 dell’11/07/2000 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale impartisce istruzioni circa i controlli minimali ritenuti necessari nei confronti dei ponteggi metallici fissi. Individuate tre diverse tipologie costruttive di ponteggi metallici fissi ( 1- a telai prefabbricati; 2- a montanti e traversi prefabbricati; 3- a tubi e giunti) la circolare indica le verifiche che l’utilizzatore deve effettuare prima del montaggio e durante l’uso del ponteggio, attraverso la valutazione visiva e/o funzionale di tutti quegli elementi strutturali che, se non perfettamente efficienti, potrebbero comportare gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori.

### Istruzioni per l’uso delle schede

Le schede sono quattro e sono relative a:

scheda 1:   Ponteggio metallico a telai prefabbricati – verifiche da effettuarsi prima

del montaggio del ponteggio;

scheda 2:  Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati – verifiche da

effettuarsi prima del montaggio del ponteggio;

scheda 3:  Ponteggio metallico a tubi e giunti – verifiche da effettuarsi prima del

montaggio del ponteggio;

scheda 4:  verifiche da effettuarsi durante l’uso del ponteggio – valevole per tutti i

tipi di ponteggio metallico fisso utilizzato.

Schede 1, 2 e 3: “verifiche prima del montaggio del ponteggio”

La compilazione delle schede avviene barrando con una croce il cerchio corrispondente al tipo di controllo che è stato effettivamente svolto e validando ogni singola pagina delle schede con l’apposizione in calce della firma del datore di lavoro utilizzatore del ponteggio.

Ciascuna scheda dovrà preventivamente essere intestata riportando sulla prima pagina gli estremi identificativi del ponteggio metallico cui si riferisce e la data in cui le verifiche sono state effettuate.

Nei casi in cui come modalità di verifica sia previsto il solo controllo visivo sarà dato atto dell’avvenuto adempimento barrando semplicemente il cerchio alla sinistra della colonna degli “Elementi”; per i casi in cui siano previste verifiche visive e/o funzionali, occorrerà barrare anche il cerchio corrispondente alla modalità di verifica effettivamente adottata.

Per i casi in cui sono previste verifiche sia visive che funzionali, barrando il corrispettivo cerchio che le raggruppa, si darà atto di averle svolte entrambi.

Esistono infine casi in cui, pur essendo previsto un solo controllo visivo, il legislatore ha inteso indicare a cosa deve essere espressamente rivolto tale controllo (nelle schede tali voci sono contrassegnate con dei puntini neri). In tal caso, barrando il cerchio in corrispondenza della voce “Visivo” si darà atto di aver effettuato tutti i tipi di verifiche visive previsti.

L’ultima parte delle schede è riservata alle verifiche di “altri elementi del ponteggio”. Si tratta di tutti quegli elementi espressamente riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale diversi da quelli espressamente indicati nella prima parte delle schede: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi). Il datore di lavoro utilizzatore del ponteggio dovrà pertanto riportare sulla scheda l’elemento da utilizzarsi e per esso prevedere tipi e modalità di verifica analoghi a quelli descritti per gli altri elementi del ponteggio, come ad esempio:

- Controllo marchio come da libretto  -  visivo

- Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione – visivo

- Controllo assenza di deformazioni – visivo

- Controllo stato di conservazione e di efficienza dei sistemi di collegamento al telaio del ponteggio – visivo e/o funzionale.

Scheda 4 “verifiche durante l’uso del ponteggio”

La scheda 4 è unica ed è utilizzata indistintamente per qualsiasi tipo di ponteggio metallico fisso utilizzato. Essa è riepilogativa delle verifiche che il datore di lavoro utilizzatore del ponteggio ha effettuato durante l’utilizzo del ponteggio stesso. La scheda va intestata con i dati identificativi del ponteggio metallico fisso a cui si riferisce e va indicata la data in cui i controlli sono stati eseguiti.

Trattandosi di controlli minimali, dovranno essere effettuati tutti i controlli previsti sulla scheda e conseguentemente dovranno essere barrati tutti i cerchi delle voci e delle sottovoci ad eccezione di quelli riferiti alle situazioni particolari non sempre riscontrabili come ad esempio: l’altezza del ponteggio superiore ai 20 metri; la realizzazione di un ponteggio “misto” o non conforme agli schemi tipo previsti dal fabbricante; la presenza sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature.

Ogni sezione della scheda compilata dovrà riportare in calce la firma del datore di lavoro utilizzatore del ponteggio.

SCHEDA 1

## Ponteggio metallico a telai prefabbricati  tipo____________numero____________

## 1 - Verifiche degli elementi del ponteggio effettuate in data _____________prima del montaggio

|  | ELEMENTI | TIPO DI VERIFICA | MODALITA’ DI VERIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | Generale | Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e previdenza Sociale | Visivo |
| ( | Generale | Controllo che gli elementi in tubi e giunti che sono stati utilizzati sono di tipo autorizzato appartenenti ad un unico fabbricante | Visivo |
| ( | Telaio | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Telaio | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Telaio | Controllo della verticalità dei montanti del telaio | � � Visivo � � Con uso di filo a piombo |
| ( | Telaio | Controllo spinotto di collegamento fra i montanti | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Telaio | Controllo attacchi controventature: perni e/o boccole | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Telaio | Controllo orizzontalità del traverso | Visivo |
| ( | Correnti e diagonali | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Correnti e diagonali | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Correnti e diagonali | Controllo della linearità di tutti gli elementi | Visivo |
| ( | Correnti e diagonali | Controllo stato di conservazione dei collegamenti al telaio | � � Visivo � � Funzionale |

| ( | Impalcati prefabbricati | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | Impalcati prefabbricati | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Impalcati prefabbricati | Controllo dell’orizzontalità dei piani di calpestio | Visivo |
| ( | Impalcati prefabbricati | Controllo di assenza di deformazioni negli appoggi al traverso | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Impalcati prefabbricati | Controllo efficenza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) | ( Visivo ( integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura; ( assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura) |
| ( | Basette fisse | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Basette fisse | Controllo orizzontalità piatto di base | � � Visivo � � con piano di riscontro |
| ( | Basette regolabili | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Basette regolabili | Controllo orizzontalità piatto di base | � � Visivo � � con piano di riscontro |
| ( | Basette regolabili | Controllo verticalità dello stelo | Visivo |
| ( | Basette regolabili | Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata | ( | Visivo: stato di conserv. filettatura; e funzionale: regolare avvit. ghiera |

| ALTRI ELEMENTI DEL PONTEGGIO METALLICO A TELAI PREFABBRICATI TIPO____________N. __________ |
| --- |
|  | ELEMENTI | TIPO DI VERIFICA | MODALITA’ DI VERIFICA |
| ( | Fermapiede | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Fermapiede | Controllo assenza di deformazioni | Visivo |
| ( | Fermapiede | Controllo stato di conservazione dei collegamenti al telaio | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo stato di conservazione e di efficienza dei sistemi di collegamento al telaio | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo assenza di deformazioni | Visivo |
| ( | ................................ |  |  |
| ( | ............................... |  |  |
| ( | ................................ |  |  |

Firmato il datore di lavoro utilizzatore_________________________________

SCHEDA 2

## Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati  tipo ________ numero___________

## 1 - Verifiche degli elementi del ponteggio effettuate in data _____________prima del montaggio

|  | ELEMENTI | TIPO DI VERIFICA | MODALITA’ DI VERIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | Generale | Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e previdenza Sociale | Visivo |
| ( | Generale | Controllo che gli elementi in tubi e giunti che sono stati utilizzati sono di tipo autorizzato appartenenti ad un unico fabbricante | Visivo |
| ( | Montante | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Montante | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Montante | Controllo della verticalità | � � Visivo � � Con uso di filo a piombo |
| ( | Montante | Controllo spinotto di collegamento fra i montanti | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Montante | Controllo attacchi elementi | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Traverso | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Traverso | Controllo orizzontalità del traverso | Visivo |
| ( | Traverso | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Traverso | Controllo stato di conservazione dei collegamenti ai montanti | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Correnti e diagonali | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Correnti e diagonali | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |

| ( | Correnti e diagonali | Controllo linearità dell’elemento | Visivo |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | Correnti e diagonali | Controllo stato di conservazione dei collegamenti ai montanti | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Impalcati prefabbricati | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Impalcati prefabbricati | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Impalcati prefabbricati | Controllo dell’orizzontalità dei piani di calpestio | Visivo |
| ( | Impalcati prefabbricati | Controllo di assenza di deformazioni negli appoggi al traverso | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Impalcati prefabbricati | Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) | ( Visivo ( integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura; ( assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura) |
| ( | Basette fisse | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Basette fisse | Controllo orizzontalità piatto di base | � � Visivo � � con piano di riscontro |
| ( | Basette regolabili | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Basette regolabili | Controllo orizzontalità piatto di base | � � Visivo � � con piano di riscontro |
| ( | Basette regolabili | Controllo verticalità dello stelo | Visivo |
| ( | Basette regolabili | Controllo stato di conservaz. della filettatura dello stelo e della ghiera filettata | ( | Visivo: stato di cons. filettatura e Funzion.: regolare avvit. ghiera |

| ALTRI ELEMENTI DEL PONTEGGIO METALLICO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI TIPO________________N.______________ |
| --- |
|  | ELEMENTI | TIPO DI VERIFICA | MODALITA’ DI VERIFICA |
| ( | Fermapiede | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Fermapiede | Controllo assenza di deformazioni | Visivo |
| ( | Fermapiede | Controllo stato di conservazione dei collegamenti al telaio | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo stato di conservazione e di efficienza dei sistemi di collegamento al telaio | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo assenza di deformazioni | Visivo |
| ( | ................................ |  |  |
| ( | ............................... |  |  |
| ( | ................................ |  |  |

Firmato il datore di lavoro utilizzatore_________________________________

SCHEDA 3

## Ponteggio metallico a tubi e giunti  tipo ____________ numero____________

## 1 - Verifiche degli elementi del ponteggio effettuate in data _____________prima del montaggio

|  | ELEMENTI | TIPO DI VERIFICA | MODALITA’ DI VERIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | Generale | Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e previdenza Sociale | Visivo |
| ( | Tubi | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Tubi | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Tubi | Controllo della verticalità | � � Visivo � � Con uso di filo a piombo |
| ( | Giunti | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Giunti | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Giunti | Controllo bulloni completi di dadi | ( | Visivo: stato di conserv. filettatura e Funz.: regol. avvitam. del dado |
| ( | Giunti | Controllo linearità dei martelletti | � � Visivo |
| ( | Giunti | Controllo perno rotazione giunto girevole | ( | Visivo: parallelismo dei due nuclei e Funzionale: corretta rotazione |

| ( | Impalcati prefabbricati (non strutturali) | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | Impalcati prefabbricati (non strutturali) | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Impalcati prefabbricati (non strutturali) | Controllo dell’orizzontalità dei piani di calpestio | Visivo |
| ( | Impalcati prefabbricati (non strutturali) | Controllo di assenza di deformazioni negli appoggi al traverso | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Impalcati prefabbricati (non strutturali) | Controllo efficenza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) | ( Visivo ( integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura; ( assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura) |
| ( | Basette fisse | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Basette fisse | Controllo orizzontalità piatto di base | � � Visivo � � con piano di riscontro |
| ( | Basette regolabili | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Basette regolabili | Controllo orizzontalità piatto di base | � � Visivo � � con piano di riscontro |
| ( | Basette regolabili | Controllo verticalità dello stelo | Visivo |
| ( | Basette regolabili | Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata | ( | Visivo: stato di conserv. filettatura e Funz.: regolare avvitam. ghiera |

| ALTRI ELEMENTI DEL PONTEGGIO METALLICO A TUBI E GIUNTI TIPO_______________N. _____________ |
| --- |
|  | ELEMENTI | TIPO DI VERIFICA | MODALITA’ DI VERIFICA |
| ( | Fermapiede | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Fermapiede | Controllo assenza di deformazioni | Visivo |
| ( | Fermapiede | Controllo stato di conservazione dei collegamenti al telaio | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo marchio come da libretto | Visivo |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo stato di conservazione e di efficienza dei sistemi di collegamento al telaio | � � Visivo � � Funzionale |
| ( | Trave per passo carraio | Controllo assenza di deformazioni | Visivo |
| ( | ................................ |  |  |
| ( | ............................... |  |  |
| ( | ................................ |  |  |

Firmato il datore di lavoro utilizzatore_________________________________

SCHEDA 4

## Ponteggio metallico identificato come__________  tipo ____________ numero___________

## 1 - Verifiche effettuate in data _______________ durante l’uso del ponteggio

| TIPO DI VERIFICA |
| --- |
| ( | E’ stato controllato che il disegno esecutivo è conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio |
| ( | E’ stato controllato che il disegno esecutivo sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio |
| ( | Il disegno esecutivo è tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale |
| ( | E’ stata controllata la presenza della documentazione relativa all’esecuzione, da parte del responsabile di cantiere, dell’ultima verifica del ponteggio, al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento |
| ( | E’ stato controllato il mantenimento di un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita |
| ( | E’ stato controllato il mantenimento dell’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall’alto |
| ( | E’ stato controllato il mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale |
| ( | E’ stato controllato il mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio e riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale |
| ( | E’ stato controllato il mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale |
| ( | E’ stato controllato il mantenimento della verticalità dei montanti con l’utilizzo di filo a piombo |
| ( | E’ stato controllato il mentenimento dell’efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante: � � controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; � � controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; � � controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta. |
| ( | E’ stato controllato il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato |
| ( | E’ stato controllato il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi. |

Firmato il datore di lavoro utilizzatore________________________________

| PARTE RISERVATA AI PONTEGGI DI ALTEZZA SUPERIORE A 20 METRI O NON CONFORMI AGLI SCHEMI TIPO |
| --- |
| TIPO DI VERIFICA |
| ( | E’ stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione |
| ( | Il progetto di cui sopra è tenuto in cantiere a disposizione dell’autorità di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale |

Firmato il datore di lavoro utilizzatore________________________________

| PARTE RISERVATA AI PONTEGGI SUI QUALI SIANO STATI MONTATI TABELLONI PUBBLICITARI, GRATICCI, TELI O ALTRE SCHERMATURE |
| --- |
| TIPO DI VERIFICA |
| ( | E’ stato redatto apposito calcolo, eseguito da ingegnere o da architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, in relazione all’azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. |
| ( | Nel calcolo di cui sopra è stato tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite. |

Firmato il datore di lavoro utilizzatore________________________________

Home page