| N° | Verifica | Addetto al controllo | Frequenza verifica | Modalità | Registrazione Interventi di manutenzione | Ubicazione documenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gru a torre Verifica dei comandi, funi, freni, lubrificazione e microswitch di fine corsa | Responsabile delle macchine e attrezzature | Mensile interna | Visiva,per funi verifica trimestrali, prove annuali (ASL) | Scheda manutenzione e libretto gru | Sede dell’impresa e copia in cantiere |
| 2 | Gru a base rotante rotante Verifica dei comandi, funi, freni, lubrificazione e microswitch di fine corsa | Responsabile delle macchine e attrezzature | Mensile interna | Visiva,per funi verifica trimestrali, prove annuali (ASL) | Scheda manutenzione e libretto gru | Sede dell’impresa e copia in cantiere |
| 3 | Radio comando verifica funzionalità | Responsabile delle macchine e attrezzature | Giornaliera comunque manovratore qualificato e formato | Prova funzionale | Quaderno di cantiere | Sede impresa e cantiere |
| 4 | Funi e catene di imbraco verifica: asole, morsetti di serraggio, integrità della fune e dispositivo di chiusura del gancio. Dilatazione e usura della catena e dispositivo di chiusura del gancio. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Trimestrali | Visiva e prova di funzionale verifica funi | Libretto funi | Sede dell’impresa e copia in cantiere |
| 5 | Ponteggio metallico con telai prefabbricato verifica stato di conservazione e integrità delle parti | Responsabile delle macchine e attrezzature | Prima del montaggio Quando installato la verifica di stato prima di accedere alle operazioni | Visiva | Scheda di manutenzione | Sede impresa e cantiere |
| 6 | Pala compatta (bobcat) verifica delle protezioni. Funzionalità dei comandi, stato del circuito oleodinamico, stato del motore dei freni, segnalazione acustiche e luminose, cinture di sicurezza. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Giornaliero (visivo e funzionale manovratore qualificato e formato) ogni 15 ore di lavoro | Visiva e prova funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 7 | Mini escavatore verifica: delle protezioni. Funzionalità dei comandi, stato del circuito oleodinamico, stato del motore dei freni, segnalazione acustiche e luminose, cinture di sicurezza. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Giornaliero (visivo e funzionale manovratore qualificato e formato ) ogni 15 ore di lavoro | Visiva e prova funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 8 | Taglia asfalto verifica: disco di taglio carter protezione disco | Responsabile delle macchine e attrezzature | Al momento dell’uso ogni 30 ore di lavoro livelli motore ( manovratore qualificato e formato) | Visiva e prova funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 9 | Sega a disco diamantato da cantiere verifica: generalità impianto elettrico,sistemi di sicurezza, disco di taglio,circuito acqua, guida di scorrimento-piano di lavoro. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Al momento dell’uso ( manovratore qualificato e formato ) | Visiva e prova funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 10 | Sega circolare verifica funzionalità machina e presenza e funzionalità dispositivi di sicurezza | Responsabile delle macchine e attrezzature | Giornaliera (manovratore qualificato e formato comunque al momento dell’uso) | Prova funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| N° | Verifica | Addetto al controllo | Frequenza Verifica | Modalità | Registrazione Interventi di manutenzione | Ubicazione documenti |
| 11 | Intonacatrice verifica: tubi e giunti materiale; attacchi e tubi per aria; livelli di olio; funzionalità pulsanti e dispositivi di sicurezza. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Al momento dell’istallazione in cantiere. E comunque prima dell’uso (operatore qualificato formato e informato) | Visiva e prova funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 12 | Vibratore a ago per calcestruzzo attacchi, cavi e tubi flessibili | Responsabile delle macchine e attrezzature | Ogni inizio cantiere Al momento dell’uso (operatore qualificato formato e informato) | Prova visiva e funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 13 | Impastatrice:verifica: generalità parte elettrica, protezione di sicurezza, ingrassaggio parti rotanti,integrità organi lavoratori, funzionalità pulsanti e dispositivi di sicurezza. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Ogni inizio cantiere Al momento dell’uso (operatore qualificato formato e informato) | Prova visiva e funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 14 | Betoniera a bicchiere verifica funzionalità controllo cavi | Responsabile delle macchine e attrezzature | Giornaliera (comunque al momento dell’uso) | Prova funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 15 | Betoniera autocaricante verifica: generalità parte elettrica, protezione di sicurezza, ingrassaggio, circuito oleodinamico, funzionalità pulsanti e dispositivi di sicurezza. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Ogni inizio cantiere Al momento dell’uso (manovratore qualificato e formato) livello olio idraulico ogni 50 ore di lavoro | Prova visiva e funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 16 | Bracci raschianti per inerti verifica:generalità parte elettrica, funzionalità dispositivi di sicurezza, funzionalità pulsanti e dispositivi di sicurezza.. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Ogni inizio cantiere Al momento dell’uso (manovratore qualificato e formato) | Prova visiva e funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 17 | Motocompressore verifica: attacchi,tubi e giunti attacchi martelli; livelli motore; funzionalità pulsanti e dispositivi di sicurezza. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Ogni 100 ore di lavoro. (comunque al momento dell’uso operatore qualificato formato e informato) | Prova visiva e funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 18 | Pulisci tavole verifica : funzionalità dei dispositivi di sicurezza, funzionalità dei rulli trascinatori, dei raschiatori e della pompa per disarmante funzionalità pulsanti e dispositivi di sicurezza. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Ogni sei mesi (comunque al momento dell’uso operatore qualificato formato e informato) | Prova visiva e funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 19 | Martello demolitore elettrico: presa e cavo di alimentazione, pulsante di avvio / arresto, pulsante di sicurezza, attacco utensili e utensile | Responsabile delle macchine e attrezzature | Trimestrale comunque al momento dell’uso (operatore qualificato formato e informato) | Visiva Prove funzionali | Scheda utensili | Sede impresa e cantiere |

| N° | Verifica | Addetto al controllo | Frequenza Verifica | Modalità | Registrazione Interventi di manutenzione | Ubicazione documenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Cesoia elettrica per tondino verifica: funzionalità dei dispositivi di sicurezza, funzionalità dei sistemi di sagomatura e taglio, funzionalità pulsanti e dispositivi di sicurezza. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Al momento dell’istallazione in cantiere. Comunque prima dell’uso (operaio qualificato formato e informato) | Prova visiva e funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 21 | Utensili portatili elettrici: presa e cavo di alimentazione, pulsante di avvio / arresto, pulsante di sicurezza, attacco utensili e utensile | Responsabile delle macchine e attrezzature | Mensile. Comunque al momento dell’uso (operaio formato e informato) | Visiva Prove funzionali | Scheda utensili | Sede impresa e cantiere |
| 22 | Moto sega a scoppio verifica: dispositivi di sicurezza, tensione e stato catena da taglio, impugnatura e livelli motore. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Semestrale. Comunque al momento dell’uso (operatore qualificato e formato) | Prova visiva e funzionale | Scheda di manutenzione macchina | Sede impresa e cantiere |
| 23 | Scale a mano verifica: integrità punti di appoggio, pioli e montanti. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Ogni volta prima di portarle in cantiere | Visiva | Scheda manutenzione | Sede impresa e cantiere |
| 24 | puntelli telescopici regolabili in acciaio verifica: basette, tubi, spina e ingrassaggio vite. | Responsabile delle macchine e attrezzature | Ogni colta prima di portarle in cantiere | Visiva | Scheda manutenzione | Sede impresa e cantiere |
| 25 | Cassetta pronto soccorso | Responsabile delle macchine e attrezzature | Mensile | Check-list | Check-list | Sede impresa |
| 26 | Estintore | Impresa esterna | Semestrale | Controllo specifico | Registro dei controlli anticendio | Sede impresa |
| 27 | Quadro e impianto elettrico (parti usurabili) e messa a terra di cantiere | Tecnico abilitato impresa esterna | Ogni due mesi comunque (ogni volta che necessita intervento ) | Visiva e prova di funzionale norme CEI | Certificato di conformità | Sede impresa e cantiere |
| 28 | Funghi di protezione ferri di ripresa getto verifica stato usura | Responsabile delle macchine e attrezzature | Ogni volta prima dell’utilizzo | Visiva e prova di funzionale |  |  |

N. B.

Sarà comunque compito dell’impresa, se riterrà opportuno, individuare altre figure anche esterne, alle quali affidare la gestione della manutenzione periodica e programmata.

Si ricorda che in caso di anomalie dell’attrezzatura da utilizzare, l’utilizzatore dovrà comunicare immediatamente al responsabile delle macchine e attrezzature, l’inconveniente rilevato il quale adotterà gli opportuni provvedimenti (procedurali e/o tecnici).

In merito alla ubicazione del presente documento, fermo restando gli adempimenti di legge, esso dovrà essere facilmente reso disponibile sia all’Organo di Vigilanza in caso di ispezione che agli RLST in fase di verifica.

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°1 |
| MACCHINA IN ESAME: GRU A TORRE – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livellamento gru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Struttura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Targhe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organi di comando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limitatori di velocità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arresti di fine corsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respingenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allarme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ralla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cavi di alimentazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esposizione e leggibilità segnaletica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°2 |
| MACCHINA IN ESAME:GRU A BASE ROTANTE.– sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livellamento base gru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Struttura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Targhe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organi di comando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limitatori di velocità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arresti di fine corsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respingenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allarme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ralla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cavi di alimentazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impianto idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esposizione e leggibilità segnaletica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |
| IMPRESA: |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°3 |
| MACCHINA IN ESAME: RADIO COMANDO – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selettore di accensione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulsante start e allarme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joystick |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selettori ausiliari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Led di segnalazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Batteria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Targhetta identificativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulsante stop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°4 |
| MACCHINA IN ESAME: FUNI E CATENE per imbraco – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serraggio morsetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità fune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gancio e dispositivo di chiusura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leggibilità marchio e targhetta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anello per aggancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anelli catena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gancio e dispositivo di chiusura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leggibilità marchio e targhetta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |
| IMPRESA: |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°5 |
| MACCHINA IN ESAME: PONTEGGIO – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correnti e diagonali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parapetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancoraggi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strutture speciali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impalcato-piano di calpestio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solidità e linearità base di appoggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |
| IMPRESA: |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°6 |
| MACCHINA IN ESAME: PALA COMPATTA (bobcat) – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cintura e barra di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema bloccaggio (BCIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema bloccaggio bobcat (BCIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabina operatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comandi guida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serraggio bulloni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segnali acustici e luminosi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interblocco comandi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livelli olio motore e idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtri olio e aria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubi impianto idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pneumatici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganci per sollevamento e trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°7 |
| MACCHINA IN ESAME: MINI ESCAVATORE – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cintura e barra di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condizioni adesivi (segnali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema bloccaggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabina operatore o canopy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comandi guida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serraggio bulloni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segnali acustici e luminosi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interblocco comandi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livelli olio motore e idraulici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtri olio e aria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubi impianto idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensione cingoli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio articolazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attacchi accessori ( martello demolitore) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema di rotazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°7 bis |
| MACCHINA IN ESAME: MARTELLO OLEODINAMICO – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attacchi e tubi idraulici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serraggio bulloni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punti di fissaggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perni e chiavette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°8 |
| MACCHINA IN ESAME: TAGLI A ASFALTO – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensione cinghie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carter motore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disco di taglio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carter disco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemi di protezione disco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livelli motore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serbatoio acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubi acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°9 |
| MACCHINA IN ESAME: SEGA A DISCO DIAMANTATO DA CANTIERE – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impugnature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disco di taglio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemi di protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulsante di accensione e arresto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pampa acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloccaggio gambe fisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°10 |
| MACCHINA IN ESAME: SEGA CIRCOLARE – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esposizione leggibilità segnali di pericolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuffia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coltello divisorio (distanza massima dal disco tre mm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disco taglio (condizione) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spingitoio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carter sotto banco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionalità bobina di sgancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°11 |
| MACCHINA IN ESAME: INTONACATRICE – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esposizione leggibilità segnali di pericolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio tramoggia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Olio pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Olio compressore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubazione e giunti (malta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubi e attacchi (aria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valvola di sfiato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemi di bloccaggio e sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganci per sollevamento e trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°12 |
| MACCHINA IN ESAME: VIBRATORE A AGO (per calce struzzo) – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica motore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica ago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attacco ago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulsante accensione e arresto ago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo ago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°13 |
| MACCHINA IN ESAME: IMPASTATRICE – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esposizione leggibilità segnali di pericolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leggibilità e funzionalità pulsanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivo arresto emergenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riparo interbloccato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organi lavoratori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio parti rotanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema di scarico materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilità della base di appoggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganci per sollevamento e trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°14 |
| MACCHINA IN ESAME: BETTONIERA (a bicchiere) – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica motore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carter motore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carter razza di svuotamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bobina di sgancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esposizione e leggibilità segnaletica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganci per sollevamento e trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°15 |
| MACCHINA IN ESAME: BETONIERA AUTOCARICANTE – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esposizione leggibilità segnali di pericolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leggibilità e funzionalità pulsanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivo arresto emergenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilità dei ripari di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pistoni e tubi impianto idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livello olio idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio corona e pignoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilità della base di appoggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganci per sollevamento e trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°16 |
| MACCHINA IN ESAME:BRACCI RASCHIANTI PER INERTI – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esposizione leggibilità segnali di pericolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leggibilità e funzionalità comandi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando arresto d’emergenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionalità protezione contro contatti diretti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementi mobili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catene di trascinamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilita della base d’appoggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganci per sollevamento e trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°17 |
| MACCHINA IN ESAME: MOTO COMPRESSORE – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attacchi prese d’aria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubi aria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attacchi martello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valvola sfiato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livelli motore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esposizione e leggibilità segnaletica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità della insonorizzazione carter motore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganci per sollevamento e trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°17 bis |
| MACCHINA IN ESAME: MARTELLO DEMOLITORE ( a aria) – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attacchi prese d’aria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impugnatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serraggio bulloni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°18 |
| MACCHINA IN ESAME: PULISCI TAVOLE – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pannelli laterali e coperchio (carter) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompa disarmante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rulli trascinatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raschiatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esposizione e leggibilità segnaletica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bobina di sgancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganci per sollevamento e trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°19 |
| MACCHINA IN ESAME: MARTELLO DEMOLITORE ( elettrico) – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impugnatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attacco utensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulsante di accensione e arresto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°20 |
| MACCHINA IN ESAME:CESOIA ELETRICA PER TONDINO– sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esposizione leggibilità segnali di pericolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leggibilità e funzionalità comandi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionalità dei sistemi di protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulsante di accensione e arresto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito idraulico-pneumatico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessori -utensili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lama da taglio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilita base di appoggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganci per sollevamento e trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°21 |
| MACCHINA IN ESAME:UTENSILI PORTATILI ELETRICI – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impugnatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attacco utensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulsante di accensione e arresto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalità parte elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impugnatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°22 |
| MACCHINA IN ESAME:MOTOSEGA A SCOPPIO– sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impugnatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema di avviamento e arresto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemi di protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensione lama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lama da taglio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livelli motore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°23 |
| MACCHINA IN ESAME: SCALE A MANO – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ripari montanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incasso o saldatura dei pioli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità dei pioli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità montanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°23 |
| MACCHINA IN ESAME:PUNTELLI TELESCOPICI – sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità basette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità e linearità tubi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità spina e collare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio dispositivo di regolazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |

| IMPRESA: |
| --- |
| MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE N°25 |
| MACCHINA IN ESAME:…………………………………………..– sigla di identificazione |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del verificatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del capo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | ADEGUAMENTI EFFETTUATI | DA: |