SCHEDA  di  RILEVAZIONE   per il rischio di  CADUTA  DALL’ALTO

La “scheda di rilevazione dei rischi di caduta dall’alto” è stata  pensata  come strumento di analisi sia per gli addetti del settore che per i funzionari ASL:

- per gli addetti del settore, in particolare Preposti delle imprese edili e Coordinatore in fase di esecuzione, la scheda serve per una rapida e facile valutazione sullo stato di sicurezza delle attrezzature e sul loro corretto utilizzo. Il susseguirsi delle fasi lavorative che caratterizzano il cantiere edile rende la scheda prodotta un utile strumento per esercitare controlli periodici all’interno del cantiere;

- per i  funzionari ASL  la scheda è un pratico pro-memoria per focalizzare l’attenzione sulle principali attrezzature utilizzate  nei  lavori condotti in altezza  o situazioni che espongono a rischio di cadute dall’alto. La  scheda ad uso del funzionario ASL riporta in calce la firma della persona presente al sopralluogo per presa d’atto e la  frase:

“In caso di violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni, verrà inviato verbale di  contravvenzione con le opportune prescrizioni e/o disposizioni “

La scheda rappresenta anche materiale didattico da utilizzare per la formazione delle figure di sistema in edilizia.

SCHEDA  RILEVAZIONE  PER  IL  RISCHIO DI  CADUTA  DALL’ALTO

Sopraluogo effettuato da __________________________________________________ il _____________

Cantiere sito nel Comune di ________________________________ via ____________________________

Impresa esecutrice dei lavori________________________________________  tel. ___________________

Titolare o Legale Rappresentante __________________________________________________________

Sede Legale nel Comune di ___________________________ (____) via _______________________ n. __

| N. |  | SI | NO | ALTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Si stanno effettuando lavori di montaggio e smontaggio ponteggi ? |  |  |  |
|  | è stata effettuata la revisione degli elementi del ponteggio prima del loro reimpiego ? (art.7 DPR 164/56 e D.Lgs. 359/99 allegato XIV) |  |  |  |
|  | è riportato su qualche documento l’esito della verifica ? Il Datore di Lavoro ha redatto un Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio in funzione della complessità del ponteggio scelto (art. 36 quater – comma 3, D.Lgs. 626/94) |  |  | Se si, quale: |
|  | c) il montaggio/smontaggio del ponteggio è eseguito sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori ? (artt.7 e 36 DPR 164/56, art. 36 quater, comma 6, D.Lgs. 626/94) |  |  |  |
|  | d) il montaggio/smontaggio del ponteggio è effettuato da personale pratico ? (ovvero formato come previsto dall’art. 36-quater, punti 6 e 7 del D.Lgs. 626/94) |  |  |  |
|  | e) è presente il libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio contenente le istruzioni e gli schemi di montaggio ? (art. 30 DPR 164/56) |  |  |  |
|  | sugli elementi metallici del ponteggio (aste, tubi, giunti, basi), sono riportati il nome o il marchio del fabbricante ? (art. 31 DPR 164/56) |  |  |  |
|  | g) è’ stato redatto il progetto (per ponteggi superiori ai 20 m. di altezza – art. 32 DPR 164/56) oppure il disegno esecutivo del ponteggio ? (art. 32 DPR 164/56). Per i ponteggi assemblati in difformità agli schemi tipo il DDL è stato redatto un calcolo di resistenza e stabilità delle corrispondenti configurazioni d’impiego? (art. 36 quater comma 1, D.Lgs. 626/94) |  |  |  |
| 2 | Si stanno effettuando lavori ad altezza superiore a 2 m.? |  |  | specificare quali: |
|  | con predisposizione di PONTEGGI ? (opere provvisionali art. 16 DPR 164/56) |  |  |  |
|  | sono presenti parapetti normali e tavola fermapiede ? (art. 24 DPR 164/56) |  |  |  |
|  | gli impalcati sono costituiti da idonee tavole da ponte poggianti su quattro traversi, ben accostate ed assicurate contro gli spostamenti (art. 23 DPR 164/56) o da apposite tavole metalliche ? Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati è adeguata al lavoro da eseguire, ai carichi da sopportare e consente l’esecuzione dei lavori ed una circolazione sicure? (art. 36 quater comma 4 let. E, D.Lgs. 626/94) |  |  |  |
|  | è presente un sottoponte di sicurezza ? (art.27 DPR 164/56) |  |  |  |
|  | sono presenti scalette che collegano stabilmente i vari piani del ponteggio ? (art.8 DPR 164/56) |  |  |  |
|  | sono stati predisposti idonei ancoraggi ? (art.20 DPR 164/56) |  |  |  |
|  | sono presenti basette ai piedi dei montanti ? (art.35 DPR 164/56). Lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio è impedito con il fissaggio su una superficie di appoggio o con un altro sistema equivalente (art. 36 quater comma 4 let. A, D.Lgs. 626/94). Il ponteggio è stabile e appoggia su piani di posa con capacità portante sufficiente (art. 36 quater comma 4 let. B e C, D.Lgs. 626/94). |  |  |  |
|  | i montanti superano di almeno 1,20 m il piano di gronda ? (art.20 DPR 164/56) Le parti di ponteggio non pronte per l’uso sono evidenziate e delimitate con materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo (art. 36 quater comma 5, D.Lgs. 626/94). |  |  |  |
|  | B) con predisposizione di GUARDACORPO ? |  |  |  |
|  | sono saldamente ancorati alla struttura del fabbricato ? |  |  |  |
|  | i montanti sono di altezza adeguata in relazione alla pendenza della copertura ? |  |  |  |
|  | b1. altezza maggiore o uguale a 1 m per coperture piane o con pendenza inferiore al 15% |  |  |  |
|  | b2. altezza maggiore o uguale a 1,2 m per coperture con pendenza compresa tra 15% e 50%; |  |  |  |
|  | b3 parapetti pieni quando la pendenza è maggiore del 50% |  |  |  |
|  | i montanti sono posti tra loro a distanza non superiore a 1,80 m. ? |  |  |  |
|  | d) sono presenti la tavola fermapiede e correnti intermedi ? |  |  |  |
|  | C) con l’ausilio di PONTE SU RUOTE (trabattello) ? (art. 52 – DPR 164/56) |  |  |  |
|  | è’ stato montato correttamente secondo le istruzioni del costruttore? eventualmente con stabilizzatori? |  |  |  |
|  | le ruote sono state bloccate |  |  |  |
|  | il piano di calpestio è completo? Dotato di parapetto regolare? |  |  |  |
|  | D) con dispositivi di protezione individuale? (art10 DPR 164/56) |  |  |  |
|  | viene utilizzata una idonea imbracatura con fune di trattenuta ? |  |  |  |
|  | il sistema è collegato ad idonei punti di ancoraggio ? |  |  |  |
|  | i lavoratori sono stati formati ed addestrati all’uso delle cinture di sicurezza ? (art. 43 punto 5 lettera a) del D.Lgs. 626/94) |  |  |  |
|  | E) con ausilio di PIATTAFORMA sviluppabile su CARRO ? |  |  |  |
|  | l’attrezzatura messa a disposizione è conforme alla normativa tecnica ? (dichiarazione di conformità CE se immessa sul mercato dopo il 1996) oppure è in possesso di libretto ENPI/ISPESL ? (se immessa mercato prima del 96) |  |  |  |
|  | sono state eseguite le verifiche periodiche previste dalla normativa ? |  |  |  |
|  | gli operatori addetti (conduttore e utilizzatore della piattaforma) sono stati adeguatamente formati ? |  |  |  |
|  | F) con ausilio di SCALE a mano portatili ? |  |  | Che tipo? semplici doppie a elementi innestati |
|  | le scale sono idonee ? (artt.18- 20 - 21 DPR 547/55; D.M. 23 Marzo 2000 e art. 36 ter D.Lgs. 626/94) |  |  |  |
|  | le scale semplici sono vincolate o trattenute al piede da altra persona ? ( art.19 DPR 547/55 e art. 36 ter D.Lgs. 626/94) |  |  |  |
|  | sporgono di 1 mt. oltre il piano di accesso (art.8 DPR 164/56) a meno che non venga comunque garantita una presa sicura ? |  |  |  |
|  | d) le scale a elementi innestati se lunghe più di 8 mt. sono dotate di rompitratta ? e comunque non sono lunghe più di 15 mt ? |  |  |  |
|  | e) le scale doppie sono dotate di meccanismo che impedisca l’apertura della scala? e non superano i cinque metri di altezza? |  |  |  |
| 3 | Sono presenti RAMPE di SCALE o PIANEROTTOLI ? |  |  |  |
|  | Le scale e i pianerottoli sono provvisti di parapetto normale o di altra difesa equivalente ? (art. 69 DPR 164/56) |  |  |  |
| 4 | Sono presenti APERTURE nelle solette o nelle pareti ? Si stanno eseguendo lavori su coperture non portanti o di resistenza dubbia? |  |  |  |
|  | a) Le aperture nelle solette, nei solai o dei vani degli ascensori sono provviste di tavolati di protezione o di parapetti normali ? (art.68 DPR 164/56). b) Sono stati predisposti apprestamenti come tavole sopra le orditure, soppalchi e cinture di sicurezza per garantire l’incolumità delle persone addette? ( art. 70, DPR 164/56) |  |  |  |
| 5 | Sono presenti SCAVI ? |  |  |  |
|  | Gli scavi sono protetti da idoneo parapetto ? (art.12 DPR 164/56) o comunque delimitati mediante opportune segnalazioni ? |  |  |  |

#### ESITI   DEL SOPRALLUOGO

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Luogo e data ___________________________ | Il Verificatore __________________________ (Firma) |
| --- | --- |